Gyakori hibák, fűtéssel rendelkező infrasorompók telepítésénél!

- Tekintettel a nagyobb távolságokra a sorompó tápellátásánál nagyobb áramot küldünk ki, hogy a feszültségesés után a sorompónál legalább 12V legyen mérhető. Nyílván ezt nem egyszerű beállítani. Lehet hogy a sorompónál pl. 17V-ot mérünk, ami neki megfelel, de a fűtésnek sok!

- Néhány telepítőnk a fűtésnek külön tápellátást biztosít, melyet 2*1,5 kábellel visz ki. Áramfelvétele elérheti a 400-600mA-t.

- Ajánlott a fűtéshez külön termosztát alkalmazása. (elektronikai boltokban filléres tétel) Ezzel megakadályozható, hogy a 30-40 fokban működő fűtés, az alkatrészek túlmelegedéséhez vezessen.